## Slide 1: 项目四 绘制洗衣机控制电路原理图
《电子EDA技术》
霍山县高级职业中学
Huo shan county senior vocational middle school

## Slide 2: 项目引入
层次化原理图将整个电路分成多个模块，分别绘制在多张图中，这样不但在绘制、修改时只须对某个模块进行操作，而且还可以实现统一模块的重复调用，大大方便了设计工作。
本章通过完成“绘制洗衣机控制电路原理图”项目来学习“网络标号”、“总线/总线分支”、“输入/输出接口”“层次设计原理图”、“查找错误”等有关知识。

## Slide 3: 项目引入
洗衣机控制电路原理图

## Slide 4: 项目目标
1. 能设置网络标号、输入/输出端口属性
2. 能自上而下绘制层次原理图
3. 能自下而上绘制层次原理图
4. 能查找错误
5. 能在原理图中添加PCB设计规则

## Slide 5: 放置网络标号
应用环境
(1) 单张电路：通过放置网络标号避免复杂连线，简化电路。
(2) 层次电路：通过放置网络标号可以 建立跨原理图之间的电气连接关系。

## Slide 6: 放置网络标号
步骤：1. 引出导线

## Slide 7: 放置网络标号
2. 启动放置工具
单击工具栏中的“网络标号”
按钮，启动网络标号放置工具。
3. 修改网络标号属性

## Slide 8: 放置网络标号
4. 确定网络标号位置

## Slide 9: 放置输入/输出端口
1. 放置输入/输出端口

## Slide 10: 放置输入/输出端口
2. 设置输入/输出端口属性
双击端口 ，弹出设置输入/输出端口属性对话框

## Slide 11: 放置输入/输出端口
端口属性主要参数：
参数 |  | 说明 | 参数 |  | 说明
名称 |  | 端口名称，区分大小写 | 名称 |  | 端口名称，区分大小写
I/O 类 型 | Unspecified | 不确定 | I/O 类 型 | Input | 输入类型
 | Output | 输出类型 |  | Bidirectional | 双向
风格 | None(Horizontal) | 水平放置的矩形 | 风 格 | None(Vertical) | 垂直放置的矩形
 | Left | 端口向左 |  | Top | 端口向上
 | Right | 端口向右 |  | Bottom | 端口向下
 | Left& Right | 水平放置，双向 |  | Top& Bottom | 垂直方向，双向
排列 | Left | 左对齐 | 排 列 | Center | 居中
 | Right | 右对齐 |  |  | 

## Slide 12: 层次原理图简介
层次原理图相关概念
层次原理图设计其实是一种模块化设计方法，就是将整个电路分成多个模块，分别绘制在多张图纸上（子图），即多个功能模块，并定义模块之间的连接关系（母图），这样就完成了整个项目的设计。

## Slide 13: 自上而下绘制层次原理图
先将整个电路原理图划分为不同功能子模块，然后绘制母图，通过母图表示各个子模块电气连接关系，再由母图生成子图，最终完成整个系统原理图设计。
自上而下设计流程：

## Slide 14: 自上而下绘制层次原理图
1. 新建项目工程文件并保存。
2. 在项目工程文件中，执行菜单【文件】/【创建】/【原理图】命令，新建原理图文件，并保存。
3. 单击配线工具栏中的 按钮，启动放置方块电路命令。
4. 拖动鼠标确定另外一个顶点。
步骤一：绘制层次原理图母图

## Slide 15: 自上而下绘制层次原理图
5. 移动鼠标至方块电路内，双击鼠标左键，系统弹出“图纸符号”对话框。
步骤一：绘制层次原理图母图

## Slide 16: 自上而下绘制层次原理图
6. 单击配线工具栏中的 按钮，启动放置方块电路端口命令。
7. 双击端口，系统将弹出“图纸入口”对话框。
步骤一：绘制层次原理图母图

## Slide 17: 自上而下绘制层次原理图
方块电路端口的参数选项

## Slide 18: 自上而下绘制层次原理图
8. 单击鼠标左键，放置端口，确定端口类型。
9. 将具有电气连接关系的方块电路端口用导线连接，并添加网络标号。
步骤一：绘制层次原理图母图

## Slide 19: 自上而下绘制层次原理图
1. 在母图中执行菜单【设计】/
【根据符号创建图纸】命令，此时，光标变成十字形。
步骤二：绘制层次原理图子图

## Slide 20: 自上而下绘制层次原理图
2. 将十字光标移动到方块电路内。
3. 单击鼠标左键，系统弹出转换端口方向对话框。
步骤二：绘制层次原理图子图
4. 这里单击【No】按钮，系统将自动生成原理图文件，同时产生对应的I/O端口。

## Slide 21: 自上而下绘制层次原理图
5. 在自动生成的原理图基础上放置元件和导线，并修改元件属性，完成子图绘制。
步骤二：绘制层次原理图子图

## Slide 22: 自下而上绘制层次原理图
与自下而上的设计方法正好相反，利用已绘制好的各个子原理图产生电路方块图。
自下而上设计流程

## Slide 23: 自下而上绘制层次原理图
1. 新建PCB工程文件，在其内添加子原理图文件，子图文件名为各个模块名称，例如，添加“CPU模块.SchDoc”和“控制模块.SchDoc”等。
步骤一：绘制层次原理图子图

## Slide 24: 自下而上绘制层次原理图
步骤一：绘制层次原理图子图
2. 在新建的子图文件内绘制子图，绘制时需添加与各子图连接的I/O端口。
CPU模块原理图

## Slide 25: 自下而上绘制层次原理图
1. 在工程文件下新建母图原理图文件并保存。
步骤二：绘制层次原理图母图

## Slide 26: 自下而上绘制层次原理图
2. 在母图中执行菜单【设计】/【根据图纸建立图纸符号】命令，系统弹出【选择子图】对话框。
步骤二：绘制层次原理图母图

## Slide 27: 自下而上绘制层次原理图
3. 选中该对话框所需要的子图，单击【确认】按钮，系统弹出转换端口方向对话框。单击【NO】按钮，系统在母图中生成方块电路阴影。
步骤二：绘制层次原理图母图
4. 移动光标，将方块电路符号移至合适的位置，单击鼠标左键，将方块电路放到原理图中。

## Slide 28: 自下而上绘制层次原理图
步骤二：绘制层次原理图母图
5. 再用同样的方法添加CPU模块子图。
6. 将具有电气连接关系的方块电路端口用导线连接。

## Slide 29: 查找错误
步骤一：启动电器检测
执行菜单【项目管理】/【项目管理选项】命令，启动工程项目选项，并打开对话框中的【Error Reporting】选项卡。

## Slide 30: 查找错误
步骤二：设置“Error Reporting”选项卡
违规类型描述 | Violations Associated with Buses | 总线违规检查
 | Violations Associated with Components | 元件违规检查
 | Violations Associated with Documents | 文件违规检查
 | Violations Associated with Nets | 网络违规检查
 | Violations Associated with Others | 其他违规检查
 | Violations Associated with Parameters | 参数违规检查
违规报告模式 | 无报告 | 不产生报告，表示连接正确
 | 警告 | 提醒警示
 | 错误 | 与原理图设计规则相违背的错误
 | 致命错误 | 由用户设定的绝对不允许出现的错误
【Error Reporting】选项卡说明

## Slide 31: 查找错误
步骤二：设置“Error Reporting”选项卡
单击任一类错误报告类型，将弹出下拉列表框，进行修改。
修改完后，单击 按钮。

## Slide 32: 查找错误
步骤三：. 设置“Connection Matrix”选项卡
该选项主要用来设置元件引脚和输入、输出端口间的连接状态，一般采用默认设置

## Slide 33: 管理元件编号

## Slide 34: 管理元件编号

## Slide 35: 管理元件编号

## Slide 36: 在原理图中添加PCB设计规划
以图示的简单电路为例，介绍如何在原理图设计过程中添加PCB设计规则

## Slide 37: 在原理图中添加PCB设计规划
1. 在对象属性中添加设计规则
2．在原理图中放置PCB布局标志

## Slide 38: 在原理图中添加PCB设计规划
在对象属性中添加设计规则

## Slide 39: 在原理图中添加PCB设计规划
在对象属性中添加设计规则

## Slide 40: 在原理图中添加PCB设计规划
在对象属性中添加设计规则

## Slide 41: 打印与输出报表
1. 打印原理图

## Slide 42: 打印与输出报表
2. 生成网络表
在Project工作区面板中打开网络表文件

## Slide 43: 打印与输出报表
2. 生成网络表

## Slide 44: 打印与输出报表
3. 生成元件列表
(1)启动元件列表
(2)产生、输出报表

## Slide 45: 操作步骤
绘制洗衣机控制电路原理图(自上而下)

## Slide 46: 操作步骤
步骤一 : 新建工程项目文件
新建菜单【文件】/【创建】/【项目】/【PCB项目】命令，新建工程项目文件并保存，命名为洗衣机控制电路.PrjPCB。
步骤二 绘制母图

## Slide 47: 操作步骤
步骤二： 绘制母图
放置方块电路端口并连线

## Slide 48: 操作步骤
步骤三：创建及绘制子图
1．在母图中，选择菜单【设计】/【根据符号创建图纸】命令，此时鼠标变成十字形。
2．将十字光标移动到方块电路内，例如移动到控制模块内，单击鼠标左键，系统将弹出转换端口对话框。单击【NO】按钮，生成子图，并且自动布置与该方块电路对应的I/O端口

## Slide 49: 操作步骤
步骤三：创建及绘制子图
3. 用类似方法创建其他模块电路子图。
4. 绘制其它子图。
复位、晶振模块电路
显示模块电路

## Slide 50: 操作步骤
步骤三：创建及绘制子图
CPU模块电路
一张完整的层次原理图绘制完毕！

## Slide 51: 思考练习题
1．请简述放置网络标号的注意事项。
2．方块电路端口与I/O端口有何区别？
3．请简述自上而下层次原理图绘制过程。
4．请简述自下而上层次原理图绘制过程。
5．层次原理图设计与普通原理图设计相比有哪些优点？
6．如何在原理图中添加PCB设计规则？

## Slide 52: 思考练习题
7．绘制图示的电路原理图。

## Slide 53: 思考练习题
8．将图示电路绘制成层次原理图。

## Slide 54
谢 谢 ！