## Slide 1
电子产品装配技术

## Slide 2: 知识目标：
项目2 直流稳压电源的组装
认识电子整机装配中常用元器件的识别与检测方法
认识PCB板并了解相关元件的封装
掌握电路的焊接技术
了解稳压电路的工作原理
能够初步根据电路故障现象进行故障原因的分析与排除

## Slide 3
教学重点：
常用电子元器件的识别与检测
PCB板的认识及其元件封装
直流稳压电源组装过程
教学难点：
电子元器件的检测
直流稳压电源组装实施过程
项目2 直流稳压电源的组装

## Slide 4
项目导入
知识链接
项目实施
项目评价
项目总结
项目2 直流稳压电源的组装

## Slide 5
充电器
直流稳压电源
生活用电一般选用 220V 的交流电，但是也有很多电子电器设备的运行需要稳定的直流电源，因此在电子产品生产中，常常需要用到将交流电转变为直流电的直流稳压电源。常见的直流稳压电源包括串联型稳压电源、开关电源等。
项目导入

## Slide 6
（a）直流稳压电源的电路原理图 （b）直流稳压电源的装配图
项目导入

## Slide 7: 主要内容：
电阻
电位器
电容器
二极管
三端集成稳压器
PCB板及元件封装
知识链接

## Slide 8
限流
降压
偏置
取样
调节时间常数
抑制寄生振荡器
1. 电阻的作用
一、电阻

## Slide 9
常用电阻器的外形、特点及电路符号

## Slide 10
额定功率
标称阻值
允许偏差（精度等级）
温度系数
2. 电阻的主要参数
由于电阻器的表面积有限，一般在电阻上只表明阻值、精度、材料和额定功率几项；对于额定功率小于0.5W的小电阻，通常只标注其阻值和精度。电阻器的主要参数通常用色环或文字符号标出。
一、电阻

## Slide 12
普通电阻
普通电阻大多用四个色环表示其阻值和允许偏差，第一、二环表示有效数字，第三环表示倍率（乘数），第四环与前三环距离较大（约为前几环间距的1.5倍），表示允许偏差。
红，有效数字，表示2
棕，有效数字，表示1
黑，倍率，表示1
金，误差，表示±5%
倍率
有效数字
误差
有效数字
普通电阻的色环表示法
普通电阻色环表示法示例
一、电阻

## Slide 13
精密电阻
精密电阻采用五个色环标志，前三环表示有效数字，第四环表示倍率，与前四环距离较大的第五环表示允许偏差
精密电阻色环表示法示例
一、电阻

## Slide 14
在选用电阻时，要求其各项参数符合电路的使用条件，一般说来，电阻器应该选用标称阻值系列，允许偏差多用±5％的，额定功率大约为在电路中的实际功耗的1.5~2倍以上。
3. 电阻的正确选用
一、电阻

## Slide 15
a. 观查电阻器表面有无烧焦、引线有无折断现象；
b. 用万用表电阻挡测量其阻值，合格的电阻其阻值稳定在允许的误差范围内，若其
阻值超出误差范围或不稳定，则不能选用；
c. 使用“电阻噪声测量仪”测量电阻噪声，判别电阻质量的好坏。
4. 电阻的质量判别
一、电阻

## Slide 16
5. 万用表测量电阻的阻值
① 调节挡位，选择合适的量程
② 红、黑表笔短接，机械调零
③ 将红、黑表笔分别接电阻的两端，读取数值。将所读数值与所选倍率相乘，得到最后的数值即为电阻阻值。
电阻的测量
一、电阻

## Slide 17
电位器也叫可调电阻器，有三个引出端：其中两个引出端为固定（A、C）端，固定端之间的电阻值是固定的；另一个是滑动（B）端（也称中心抽头），滑动端可以在固定端之间的电阻体上滑动，使其与固定端之间的电阻发生变化。
1. 认识电位器
电位器
二、电位器

## Slide 18
2. 电位器的质量判别
①用万用表欧姆档测量电位器的两个固定端（A、C）的电阻，其阻值应为电位器的标称值或接近其标称值。
②测量某一固定端和滑动端（A、B 或 B、C）之间的电阻，反复慢慢旋转电位器转轴。
观察指针是否连续均匀变化。如果指针不动或跳动说明电位器有问题或损坏。
电位器的质量判别
二、电位器

## Slide 19
任何两个互相靠近而又彼此绝缘的导体都可构成电容器。组成电容器的两个导体叫做极板，极板中间的物质叫做电介质。常见电容器的电介质有空气、纸、油、云母、塑料及陶瓷等。
1. 认识电容器
三、电容器

## Slide 20: 常用电容器的外形、特点及常用电路符号

## Slide 21
（1）容量检测 用万用表两个表笔接触电容器两引线（冲放电实验），观察表头摆动估算容量。下表使用MF－7型万用表（指针式）。数字式表可直接测容量。
2. 电容器的测量
三、电容器

## Slide 22
（2）容量在0.01 pF 以上固定电容的检测 将指针式万用表调至R×10k挡，进行欧姆调零，用万用表的红、黑表笔分别接触电容的两个引脚，观察万用表指针的变化。
如果表笔接通瞬间，万用表的指针向右微小摆动，然后又回到无穷大处，调换表笔后，再次测量，指针也向右摆动后返回无穷大处，则可以判断该电容正常；如果表笔接通瞬间，万用表的指针摆动至“0”附近，则可以判断该电容被击穿或严重漏电；如果表笔接通瞬间，指针摆动后不再回至无穷大处，则可判断该电容漏电；如果两次万用表指针均不摆动，则可以判断该电容已开路。
2. 电容器的测量
三、电容器

## Slide 23
（3）容量小于0.01 pF 的固定电容的检测
用万用表进行测量，只能检查其是否有漏电、内部短路或击穿现象。
测量时选用万用表R×10k 挡，将两表笔分别任意接电容的两个引脚，阻值应为无穷大。如果测出阻值为零，则可以判定该电容漏电损坏或内部击穿。
2. 电容器的测量
三、电容器

## Slide 24
（4）电解电容的检测
电解电容的容量较一般固定电容大得多，测量时，针对不同容量选用合适的量程。
一般情况下，1～47 pF 间的电容，可用R×1k 挡测量；大于47 pF的电容可用R×100 挡测量。电容容量越小，电阻挡倍率选择应越大。
2. 电容器的测量
三、电容器

## Slide 25
1. 认识二极管
常用二极管的外形、特点及电路符号
四、二极管

## Slide 26
2. 二极管的测量
（1）判断二极管的正、负极
从外观上看，二极管两端中有一端有白色或黑色的色环，此端就为二极管的负极及N极。
将万用表置于R×1K挡或R×100挡，测二极管的电阻值，如果测得的阻值较小，表明是正向电阻，此时黑表笔所接触的一端为二极管的正极，红表笔所接触的一端为负极。如所测得的阻值很大，则表明为反向电阻值，此时红表笔所接触的一端为正极，另一端为负极。
四、二极管

## Slide 27
2. 二极管的测量
（2）判断二极管的好坏
对于正常的锗材料的二极管的正向电阻应为几百欧～千欧，反向电阻应为几百千欧以上。对于硅材料的二极管的正向阻值应为几千欧，反向电阻接近“∞”。总之，不论何种材料的二极管，正、反向阻值相差越多表明二极管的性能越好。
（a）二极管的正向电阻小
（b）二极管的反向电阻大
四、二极管

## Slide 28
3. 光敏二极管的检测
用黑布或黑纸遮住光敏二极管的光信号接收窗口，将万用表置于 R×1k 挡测量光敏二极管的正、反向电阻值，正常时正向电阻在几千Ω—20 kΩ之间，反向电阻为无穷大。
再去掉黑纸或黑布，使光源对准光信号接收窗口，然后观察其正反向电阻的变化，正常时正反向电阻值均应变小，阻值变化越大，说明光敏二极管的灵敏度越高。
四、二极管

## Slide 29
4. 光敏二极管的检测
在万用表外部附接一节1.5V干电池，将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了1.5V电压，使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时，用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好，必定有一次能正常发光，此时，黑表笔所接的为正极，红表笔所接的为负极。
四、二极管

## Slide 30
五、三端集成稳压器
1. 三端集成稳压器的种类

## Slide 31
2. 三端集成稳压器的管脚
LM317 引脚及外形
五、三端集成稳压器

## Slide 32
六、PCB板及元件封装
在电子设备中元器件的电气连接都要用到印制电路板，简称PCB 板，PCB 是英文Printed Circuit Board 的简称。PCB 是在覆铜板上完成印制电路工艺加工的成品板，亦称为印制板或印制线路板。

## Slide 33
1. PCB板的种类
（1）单面印制电路板
六、PCB板及元件封装

## Slide 34
1. PCB板的种类
（2）双面印制电路板
六、PCB板及元件封装

## Slide 35
1. PCB板的种类
（3）多层印制电路板
六、PCB板及元件封装

## Slide 36
2. PCB 板的结构
PCB板的结构
六、PCB板及元件封装

## Slide 37
3. 元件封装
①图形：在 PCB 图上可以看见的该元件的图形符号，它无任何电气意义，便于 PCB 装配过程中插件（即将元件插入焊盘孔中）、产品的调试、维修
②焊盘：焊盘和元件引脚对应，是与其他元件进行连接的电气部分。
③元件属性：元件属性包括元件序号如 R1，元件标称如 2 k，元件标称值可以不显示。
PCB板中电子元件封装的组成
六、PCB板及元件封装

## Slide 38
3.元件封装
常见元器件的封装
六、PCB板及元件封装

## Slide 39
如图所示，完成LM317 可调稳压电源的组装。
LM317可调稳压电源组装原理图
项目实施

## Slide 40: 主要步骤：
准备工具
元器件的识别和检测
元器件的布局、组装
通电测试
常见故障及分析
项目实施

## Slide 41
一、准备工具
在实训前准备好完成任务的元器件，并准备好实训的装接、焊接工具如尖嘴钳、剥线钳、镊子等。
尖嘴钳
剥线钳
镊子

## Slide 42
（1）观察电阻器表面有无烧焦、引线有无折断等现象；识读阻值，验证其阻值是否在允许的误差范围。
（2）万用表检测电位器Rp 的阻值是否完好。
（3）用万用表检测二极管D1 ～ D6 单向导电性，并判定其性能的好坏。
（4）检测电解电容C1、C2 的漏电电阻，如其漏电电阻＜ 100 kΩ，说明该电容漏电严重，必须及时更换；观测瓷片电容C3 表面有无烧焦、引线有无折断现象。
（5）检查保险管标称电流是否是1 A，熔丝有无烧断现象。
二、元器件的识别和检测

## Slide 43
三、元器件的布局、组装
LM317稳压电源装配图

## Slide 44
1. 识读 PCB 板上各元器件的符号、布局。
2. 对元器件进行整形安装。
a. 根据电路板中元件的安装孔距来整形，如图所示。
元件整形
b. 按照以下顺序插装元器件：电阻 R→二极管 D1-D6 →瓷片电容 C3 →保险管
FU→接线座→电解电容 C2 →电位器Rp→电解电容 C1 →集成电路和散热片。
三、元器件的布局、组装

## Slide 45
c. 按照安装的顺序，进行元器件在 PCB 板上的焊接。
d. 装配焊接完后，如图 所示。
元件装接实物图
三、元器件的布局、组装

## Slide 46
四、通电测试
测试示意图

## Slide 47
（1）接通开关，调整直流稳压电源，使其输出电压为12 V，调节Rp 使U0 连续可调。
（2）调整直流稳压电源使输出电压分别为12 V、9 V、4 V，用万用表测量输出电压U0，并将结果填入自我测评表中。
（3）调整直流稳压电源，使其输出电压为12 V，调节Rp 至两个极端，利用万用表测量输出电压的最大值和最小值，并将结果填入自我测评表中。
（4）用示波器测试图中的A 点（整流）、B（滤波）、C（稳压）点的各波形。
四、通电测试

## Slide 48
自我测评表
四、通电测试

## Slide 49
五、常见故障及分析
常见故障及分析

## Slide 50
1. 上交学生工作页；
2. 各组成员自评。
3. 由组长进行汇报，全班同学边听边提问题，
小组互评；
4. 教师评价，最终评选出优秀的小组进行奖励。
项目评价

## Slide 51
项目以直流稳压电源的装配为主线，按照项目布置、资讯、实施、检查和评价等环节、讲解电子产品装配方面的知识，训练了相关技能、培养了良好的职业素养，主要涉及到以下方面：
1. 常用电子元器件的认识与检测。
2. PCB 是印制线路板的简称，按结构的不同可分为单面印制电路板，双面印制电路多层印制电路板。
3. 电子元器件的封装形式多种多样，合理选取元器件的封装是成功制作电路板的前提条件。
4. 手工焊接工艺在电子产品生产中占有不可缺少的地位，焊接质量的好坏直接影响到产品的质量。
5. 稳压电源的装接包括以下几个部分：元器件识别检测、元器件整形、手工焊接、焊点检查和通电调试。
项目总结

## Slide 52
THANK YOU